## Slide 1
Informe práctica 3
Luis Fernando Torres
Andrés Felipe Rodríguez

## Slide 2: Circuito de almacenamiento capacitivo con diodo LED
Análisis
Figura 1. Circuito de almacenamiento capacitivo con diodo LED.
Elementos
Resistencia de
Resistencia de 220Ω
Resistencia de
Resistencia de 1𝑘Ω
Capacitor de
Capacitor de 2200𝜇𝐹
Diodo LED de color rojo
Elementos

## Slide 3
Análisis del circuito
1. En t = 0s se cierra el interruptor
Inicialmente la corriente va por R1 y luego por C
La corriente no pasara por la resistencia R2 ni por el LED
2. Capacitor cargado
No pasará corriente por C,
La corriente fluirá por R2 y el LED
3. En t > 0s se abre el interruptor
C se va a descargarse con la resistencia R2 y el LED se encenderá por un tiempo,
Cunado C se descarga el LED se apagará.

## Slide 4: Montaje
Figura 2. Montaje del circuito
Voltaje en cada componente | Magnitud de Voltaje
Resistencia 1 R1 | 1.4V
Resistencia 2 R2 | 6.6V
Capacitor C | 8.6V
Diodo LED | 1,9V
Tabla 1. Valores de voltaje de cada componente

## Slide 5: Pspice Vs Montaje
El interruptor se abre a los 5 segundos,
La descarga del capacitor durará 11 segundos.
El tiempo de descarga del capacitor es 11.16s
El tiempo de reducción de luz del LED es 11.45s
Figura 3. Tiempo de descarga en Pspice
Figura 4. Tiempo de descarga en osciloscopio

## Slide 6: Circuito de sensado y alarma visual de temperatura
Elementos
Sensor de temperatura LM35
Amplificador LM324
Resistencias de , 9 y 1
Resistencias de 10𝑘Ω, 9𝑘Ω y 1𝑘Ω
Potenciometro de
Potenciometro de 10𝑘Ω
Diodos LED de color azul, amarillo, verde, rojo
Elementos
Figura 5. Diagrama de circuito de sensado de temperatura

## Slide 7
Componentes
Sensor LM35, por cada grado centígrado aumenta 10mV de manera lineal
Amplificador LM324
𝑉_𝑜𝑢𝑡=𝑉_𝑖𝑛 (1+𝑅_𝑓/𝑅_𝑔 )
Calculamos el valor de y de tal manera que la ganancia sea de 10 veces la entrada, para ello obtuvimos los siguientes valores
Calculamos el valor de 𝑅_𝑓 y 𝑅_𝑔 de tal manera que la ganancia sea de 10 veces la entrada, para ello obtuvimos los siguientes valores
Componentes
Figura 7. A.O modo No inversor
Figura 6. Sensor de temperatura LM35

## Slide 8: Circuito de comparación
Figura 8. Simulación circuito de comparación
Tabla 2. Tabla de encendido de LED según temperatura

## Slide 9: Datos obtenidos de simulación del circuito
Tabla 3. Tabla de voltajes según la simulación

## Slide 10: Comparación de datos
Tabla 4. Comparación de voltajes para encender LED en la alarma

## Slide 11: Conclusiones
Los LED necesitan una caída de voltaje adecuada (voltaje de umbral) según según el color de cada LED para poder encender.
Para evitar daños hay que tener en cuenta el voltaje inverso.
EL LM35 permite medir cambios en temperatura de forma que el voltaje en la salida de él varia.
La atenuación de luz en un LED permite evidenciar de manera visual y sencilla como es la descarga de un capacitor.
Los amplificadores operacionales son una herramienta muy útil cuando se necesita amplificar y comparar voltajes.